## Slide 1
España y Portugal, sin grandes incendios activos.
Bareilles, Etsaut y Tavera siguen en curso en Francia.
Principal núcleo: Lleida, valle del Ebro, Aragón y Sistema Ibérico.
BAJA EL HDW; PERSISTEN COMBUSTIBLES SECOS Y NÚCLEOS DE RIESGO MUY ALTO.
21–34 ºC; humedad mínima del 12–25 % en áreas interiores.
CLAVES
DEL DÍA
SITUACIÓN
OPERATIVA
SITUACIÓN
METEOROLÓGICA
HUMEDAD
Mínimos del 12–25 % en centro, suroeste e interior; mayor al norte.
VIENTO
Flojo en el interior; rachas de 40–45 km/h en Ebro, Ampurdán y Baleares.
TEMPERATURAS
21–29 ºC en general; 30–34 ºC en el suroeste y el Guadalquivir.
TORMENTAS
Madrugada en sureste y Baleares. Lluvia irregular y rachas de salida.
BAJO
MODERADO
ALTO
MUY ALTO
EXTREMO
RIESGO DE INCENDIOS
EBRO — ARAGÓN — SISTEMA IBÉRICO: Mayor coincidencia de FWI, IPIF, Haines y HDW.
1
2
TAJO — GUADALQUIVIR — ALENTEJO: Haines 6 y riesgo alto o localmente muy alto.
INDICADORES DE
COMPORTAMIENTO EXTREMO
HAINES INDEX
(HI)
HOT-DRY-WINDY INDEX (HDW)
SI VES HUMO O FUEGO, LLAMA AL 112
TU COLABORACIÓN PUEDE EVITAR UN GRAN INCENDIO
3
MEDITERRÁNEO FRANCÉS — CÓRCEGA: Máximos HDW y mayor anomalía local del día.
ESPAÑA: Arroyomolinos, estabilizado; Santa María, controlado. Sin grandes incendios activos.
10 DE SEPTIEMBRE 2026
Sin grandes incendios activos. Baja el peligro, pero persisten núcleos muy altos.
RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES
PENÍNSULA Y ARCHIPIÉLAGOS
Paco Castañares
El análisis diario de
6: Girona–Lleida, Toledo, Tajo, Guadalquivir, Alentejo y La Palma.
MÁXIMOS: Le Boulou 278; Évora 208; Castelo Branco 195.
FRANJA CRÍTICA
Península: 15:00–22:00. Córcega: 13:00–20:00; La Palma: 10:00–11:00 local.
OTROS: Córdoba 187; Axat 173; Figueres 166; Zaragoza 161.
FRANCIA: Bareilles (105 ha), Etsaut (130 ha) y Tavera (4 ha) permanecen en curso.
HDW mucho menor que ayer en casi toda la Península.
Calenzana: único HDW superior al percentil 90 local.
5: Ebro, Madrid, Valencia–Murcia, Portugal, sur de Francia y Córcega.
MUY ALTO
Con núcleos de RIESGO EXTREMO.
4: Norte, meseta, Baleares y Canarias.
ELEVADO: Le Boulou, Figueres y La Palma.
3: Pirineo francés central y Axat.
PORTUGAL: Sin incendios rurales activos al cierre de la situación operativa.
P90: Solo Calenzana (Córcega): HDW 153.